OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Ocena akustyczna sali widowiskowej wraz ze sporządzeniem wytycznych do projektu architektury (projekt akustyczny)”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 14 633 46 00; fax 14 633 10 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocena akustyczna sali widowiskowej wraz ze sporządzeniem wytycznych do projektu architektury (projekt akustyczny).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie opracowania oceniającego własności akustyczne sali widowiskowej .

Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

- inwentaryzacja architektoniczna sal widowiskowej ,

- analizy geometryczne sali,

-  pomiar   odpowiedzi   impulsowej   dla   siatki  co   najmniej  20   punktów  pomiarowych

usytuowanych na widowni przy dwóch położeniach źródła dźwięku,

- analiza wyników badań i wyznaczenia rozkładu następujących parametrów: czasu pogłosu

(T30),  czasu  wczesnego  zaniku  (EDT)  i  przejrzystości  dźwięku  (C80) w oktawowych

pasmach    częstotliwości   (125 Hz – 4kHz)   oraz   wskaźnika   transmisji   mowy   (STI)

z uwzględnieniem charakteru imprez,

- wstępnych wytycznych dotyczących poprawy komfortu akustycznego.

Uwaga.

- Zamawiający zobowiązany jest zachować strefę sceny i zaplecza scenicznego od zasadniczych zmian/przebudowy. Możliwe są zastosowania dodatkowych elementów poprawiających akustykę.

-  Zasadniczej modernizacji może podlegać strefa widowni.

-  W strefie widowni należy przewidzieć podział na dwie części.

-  Modernizacja akustyczna ma na celu dostosowanie pomieszczeń i systemów do aktualnie stawianych wymogów technicznych i parametrów wymaganych w nowoczesnych centrach kultury.

2. Wykonanie wytycznych akustyki do projektu architektury dla sali widowiskowej (projekt akustyczny).

Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy:

- ocena stanu obecnego akustyki,

- koncepcja adaptacji akustycznej pomieszczeń ,

- wytyczne co do ewentualnej ingerencji w geometrię sali (podział na dwie części) ,

- wykaz  zalecanych  do  zastosowania  materiałów  wraz  ze współczynnikiem pochłaniania

dźwięku α,

- obliczenia czasu pogłosu po proponowanej modernizacji akustycznej,

- analiza (prognoza) warunków akustycznych na widowni i na scenie po modernizacji,

- prezentacja wyników symulacji komputerowej właściwości akustycznych sali, ze

szczególnym naciskiem na parametry RT i STI,

- opisy techniczne – zalecenia dotyczące rozmieszczenia materiałów,

- wykaz wybranych elementów ochrony przed hałasem.

3. Wykonanie  projektu  rozszerzenia  istniejącego systemu nagłośnienia elektroakustycznego

sali   widowiskowej   w  celu poprawienia   funkcji  akustycznych (uwzględnić istniejący

system  kinowy oraz system nagłośnienia sceny).

Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

- koncepcja systemów nagłośnienia z uwzględnieniem warunków akustycznych,

- obliczenia,

- dobór elementów toru elektroakustycznego,

4. Powyższe oceny i wytyczne  mają zostać wykonane w celu sporządzenia na ich podstawie projektu architektonicznego, po zrealizowaniu którego zapewni się prawidłowe funkcjonowanie sali pod względem akustycznym dla:

- prezentacji muzycznych w tym: opera, jazz, rock, folklor, klasyka symfoniczna kameralna,

- prezentacji teatralnych,

- kina,

- konferencji.

5. Poszczególne części dokumentacji muszą zawierać:

- obliczenia zapotrzebowania na moc elektryczną,

- schematy połączeń i instalacji,

- dokładne rysunki okablowania.

6. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu badań poniesie Wykonawca. Parametry techniczne sali przedstawia załącznik nr 6.

7. Z uwagi na to, że prace wykonywane będą w budynku czynnym, wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywanych prac. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji prac, w którym określi czas realizacji poszczególnych etapów robót oraz związanych z wykonaniem tych prac czasowych wyłączeń poszczególnych części obiektu. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego.

8. Jeżeli w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy projektu architektonicznego oraz wykonawcy modernizacji jak również w trakcie wykonywania projektu architektonicznego i prac modernizacyjnych wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, to Wykonawca  w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zawartej w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.

9. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, 
że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/om) do wykonania.

10.   Dokumentacja winna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313200-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 7 maj 2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 ocenę akustyczną wraz z wytycznymi do projektu architektury akustycznej sali widowiskowej w obiekcie kultury o kubaturze sali min. 2 500m3. Wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w podaniem przedmiotu (w tym kubatury), dat wykonania i odbiorców – wg załącznika nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.

Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2 lub innego dokumentu, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo).

Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określić do jakich czynności upoważniona jest osoba.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

brak.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mck.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2012 r. do godz. 11.00, miejsce: Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu 
ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Od dnia 01 marca nazwę „Mościckie Centrum Kultury” zastąpiono nazwą „Centrum Sztuki Mościce”.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2012 r.

Tarnów, 19.03.2012 r.